1. Současný stav

1. Řešený úsek

- ulice Bratří Sousedíků ……………cca 1 150 m

Situace ulice Bratří Sousedíků

2. Vozovka

- šířka …………………………… cca 3,0 m

- technický stav ……………..přijatelný

- odvodnění …………….…… do přilehlého terénu

3. Provoz

- obousměrný

- vodorovné

4. Parkování

- na přilehlých zpevněných i nezpevněných plochách

Parkování mimo vozovku

Parkování mimo vozovku

5. Garážování

- počet…………………………… 42 sólo nebo řadových

6. Chodníky

- pouze přístupové

7. Stanoviště pro odpadové nádoby

- pro každou bytovou jednotku je určena jedna nádoba na komunální odpad a jedna na biologický odpad

- v centru řešeného území je stanovištěm pro separovaný odpad

8. Zeleň

- stromy

- keře těsně lemující asfaltovou vozovku

- zatravněné plochy

9. Zástavba

- 97 bytových jednotek (sólo, dvojdomek, bytový dům)

## 2. Problémy k řešení

V řešeném území jsou následující základní problémy:

1. Dešťové srážky

- odtékají k zástavbě pod cestou

2. Provoz na vozovce

- z hlediska pohybu vozidel IZS ZK a TSMZ ………. riziko neprůjezdnosti komunikace

- z hlediska pohybu vozidel veřejnosti ……………….komplikované míjení protijedoucích vozidel

- někdy rychlý průjezd vozidel

3. Počet parkovacích stání

- žádné (dle ČSN)

4. Chodníky

- chybí

## 3. Analýza potřeby dopravy v klidu

Výpočet parkovacích stání dle ČSN 73 6110 (01/2006)

1. Vstupní parametry

Bydlení……………….…….97 bytových jednotek do 100 m2

Počet bydlících………….97 x 2,8 = 271,6

2. Koeficient

ka – 1,25	součinitel vlivu stupně automobilizace (1 : 2)

3. Výpočet

N = O0 x ka + P0 x ka x kp

O = O0 x  ka = 97 x 1,25 = 121,25 ……………….. odstavná stání

P = P0 x ka x kp

P = 271,6/20 x 1,25 = 16,975 …………………….. parkovací stání

N = O + P = 121,25 + 16,975 = 138,225……….. 139 stání

4. Závěr

Celkový počet potřebných parkovacích a garážovacích stání je 139 míst.

## 4. Řešení dle PD (09/2017 – Ing. arch. Kunetek)

Výše uvedené problémy jsou řešeny následujícím způsobem:

1. Dešťové srážky

- jsou svedeny do nové dešťové kanalizace

2. Parkování

a) parkovací pruh ………………….………..109 stání

b) parkovací stání…………………………....  11 stání

c) parkování na příjezdu k RD…………..  30 stání

d) garáže …………………………………………  42 stání

celkem …………………………………………….192 stání

3. Provoz na vozovce

- zachována původní šířka 3 m

- doplněna jedna výhybna

- zvýšené křižovatkové plochy

4. Dřeviny a zpevněné plochy

a) střet se stávající vozovkou

V těsné blízkosti stávající vozovky šířky cca 3,0 m (v dopravním prostoru 50 cm) rostou vzrostlé stromy. Jedná se o 18 jasanů.

b)parkování

Vytvoření parkovacího pásu si vyžádá odstranění 4 jasanů.

c) parkoviště

Jižně od budovy školy je navrženo parkování pro 11 osobních vozidel. Jejich realizace by si vyžádala kácení 4 ovocných stromů.

## 5. Připomínky k PD (09/2017 – Ing. arch. Kunetek)

K výše zpracované PD se v současné době (před případnou realizací) vyjádřili někteří občané z řešené oblasti a zástupci investora (Magistrát města Zlín) zaslali následující připomínky a požadavky:

1. Zachovat co nejvíce zeleně

2. Z této lokality udělat pěší zónu, nebo omezit rychlost na 30 km/Hod

3. Nevytvářet zpomalovací retardéry

- jsou  hlučné a musejí se často opravovat (viz Mostní, pořád se propadají)

4. Vytvoření nových parkovacích míst

- nad domem 1076 Bratří Sousedíků kolmo na vozovku s tím, že by se šlo do svahu a nezasahovalo by se do stávajících zahrad před domem

5. Vybudování kanalizace na zachycování dešťové vody a tím zamezení zaplavování sklepů a podmáčení domů

6. Porovnání stávajícího počtu parkovacích stání a jejich navrhovaného množství

## 6. Náměty k řešení (Ing. Nečas)

Pro aktualizaci řešení se doporučuje zaměřit na následující:

1. Dešťové srážky

- pro možnost zkrácení délky nové kanalizace je třeba ověřit

……………. parametry a stav dnešní kanalizace

Stávající kanalizace v řešeném území

……………. případnou existenci zatrubněné vodoteče

……………. možnost užití vsakovacích systémů

2. Provoz na vozovce

- pro zklidnění provozu na vozovce je třeba ověřit realizaci následujících opatření:

a) zóna 30/ obytná ulice

- nutno vyhodnotit výhody i nevýhody

Porovnání režimů

b) zjednosměrnění

- nutná změna režimu celého území

c) vytvoření směrových retardérů

- omezit přímou trasu komunikace (je reálné?)

- lokální zúžení

3. Parkování

- bez zásahu do nezpevněné plochy, popřípadě do přilehlých dřevin, nelze realizovat žádné parkovací stání

- parkovací pruhy redukovat pouze do míst s minimálním zásahem do zatravněných ploch

- vytipovat místo pro kolmá parkovací místa (např. u domu čp. 1076)

zatravněná plocha u domu čp. 1076

4. Vegetační úpravy

Stromy určené ke kácení je třeba dendrologicky vyhodnotit a zvážit jejich odstranění.

## 6. Závěr

1. Technické řešení

Pro optimalizace technického řešení a snížení finančních nákladů doporučujeme zpracovat zjednodušenou studii, která ověří reálnost vytypovaných opatření. Navržené řešení bude konzultováno se základními účastníky správních řízení.

2. Projednání s veřejností

Řešení by mělo být projednáno s dotčenou veřejností.  Aktivní účast občanů může přispět k optimálnímu řešení, které nebude po realizaci výrazně zpochybňováno. Pro přípravu projednávání věcí veřejných s občany je vhodné si vzít zkušenosti z jiných měst a pokusit se je aplikovat na město Zlín.

Ve Zlíně 25.2.2021									Ing. Rudolf Nečas